## Slide 1
原框架保留主干，我的工作集中在Tc适配
论文检索/全文
→
章节规范化
→
候选定位
→
多Agent抽取
→
JSON/评价
原始ComProScanner
•
多出版社TDM与本地PDF入口
•
组成—性质关系抽取与清洗评价
当前Tc改造
•
Tc preset与高召回候选
•
DOI可选、NUL修复、180 s隔离运行
原则：不复制整套系统，只扩展属性策略和运行支持。
02
Notes: [Sources]
docs/architecture.md
src/comproscanner/presets/curie_temperature.py

## Slide 2
三项关键改动
① PhysBERT补充
规则候选始终保留
向量检索只追加相关片段
检索失败退回规则文本
additive + fail-open
② 命中句 ±1
前一句：材料/样品
命中句：Tc数值
后一句：单位/条件
恢复跨句材料—温度关系
③ 模型分工
Qwen Flash：yes/no审查
DeepSeek V4 Flash：科学抽取
逐篇JSON与错误隔离
低成本筛选 + 强模型抽取
PDF
→
规则+PhysBERT
→
Qwen审查
→
DeepSeek抽取
→
Prediction JSON
03
Notes: [Sources]
src/comproscanner/utils/candidate_context.py
src/comproscanner/utils/data_preparator.py
scripts/run_tc_hybrid_qwen_30.py

## Slide 3
规模验证
100篇全部运行完成，前30篇严格F1为0.944
Chart: 
| 有Tc输出 | 空结果 | 预筛拒绝
论文数 | 51 | 15 | 34
51
COMPLETED
15
EMPTY_RESULT
34
PREFILTER_REJECTED
前30篇人工Gold
0.977
Precision
0.913
Recall
0.944
F1
100篇预测已生成；31–100仍需人工Gold，才能得到完整科学指标。
04
Notes: [Sources]
outputs/tc_hybrid_qwen_001_030/predictions_001_100.json
outputs/tc_hybrid_qwen_001_030/strict_metrics_001_030.json

## Slide 4
发现论文—免费下载—校验入库
Scopus检索
→
2020–2026
逐年分层
→
OA候选
→
Semantic Scholar
→
OpenAlex补救
→
PDF校验
→
pdfs/
候选发现
•
首轮500篇→优先200篇
•
再检索500篇OPENACCESS候选并排除重复DOI
合法下载与质量控制
•
只使用免费开放PDF，不绕过付费墙
•
临时.part → %PDF/大小检查 → SHA-256去重
Scopus负责找论文｜Semantic Scholar找开放PDF｜OpenAlex补救｜下载器负责校验与去重
05
Notes: [Sources]
scripts/discover_tc_scopus_candidates.py
scripts/download_tc_oa_shortlist.py
scripts/recover_oa_via_openalex.py

## Slide 5
新增103篇唯一免费PDF，下一步进入Tc抽取与Gold审核
103
免费开放PDF
79
Semantic Scholar直链
24
OpenAlex补救
Paper 101–203
连续编号
103 / 103
文件存在且SHA-256唯一
0
付费墙绕过 / LLM调用
06
Notes: [Sources]
outputs/literature_discovery/tc_scopus_2020_2026/oa_downloads/download_summary.json
outputs/literature_discovery/tc_scopus_2020_2026/oa_downloads/download_manifest.json